-------------------------------------------------------------------------------

Město český Krumlov                                MŠ Plešivec 279

základní surovinou pro výrobu je napojovaný smrk IV 68

Okna jsou opatřena těsněním po celém obvodu,celoobvodovým kováním

s základním bezpečnostním prvkem a mikroventilací.

Izolační dvojskla s "teplým rámečkem"

Povrchová úprava:ekologická,vodou ředitelná lazura Glazurit

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny pohledy zevnitř a rozměry výrobní.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově

Kč            Kč

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1        2.00 ks           4-dílný prvek

1428

952

1190

1190

2380

2380

1

2

3

4

1428

952

1190

1190

2380

2380

1

2

3

4

okenní křídlo

dřevo  : smrk napojIV68

nátěr  : bílý krycí lak

výplň  :

Akuplus Premium Ug = 1,1W/m2K

kování : OS L 312 z.b.

OS P 312 z.b.

OS L 312 SP z.b.

OS P 312 SP z.b.

příčky :

nalepovací příčka         24mm

spojení elem. natupo s perem 156

okapnice: okapnice okenní / bílá

rozměry :2380x2380

vnitřní parapet 300mm

list č. 2

Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově

Kč            Kč

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

2        1.00 ks           1-dílný prvek

2190

975

1

2190

975

1

balkonové dveře s nákližky

dřevo  : smrk napojIV68

nátěr  : bílý krycí lak

výplň  :

Akuplus Premium Ug = 1,1W/m2K

kování : OS L 312 SP z.b.

příčky :

dřevěná příčka kontra     74mm

nalepovací příčka         24mm

pozn.  : Bez obou polodrážek

parapetu

okapnice: okapnice balkon. dveří

/ bílá

rozměry :975 x2190

list č.:3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově

Kč            Kč

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

3        7.00 ks           4-dílný prvek

914.7

565.3

737.5

737.5

1480

1475

1

2

3

4

914.7

565.3

737.5

737.5

1480

1475

1

2

3

4

okenní křídlo

dřevo  : smrk napojIV68

nátěr  : bílý krycí lak

výplň  :

Akuplus Premium Ug = 1,1W/m2K

kování : OS L 312 z.b.

OS P 312 z.b.

OS L 312 SP z.b.

OS P 312 SP z.b.

příčky :

nalepovací příčka         24mm

okapnice: okapnice okenní / bílá

rozměry :1475x1480

vnitřní parapet 400mm

4        3.00 ks           4-dílný prvek

1451.8

628.2

737.5

737.5

2080

1475

1

2

3

4

1451.8

628.2

737.5

737.5

2080

1475

1

2

3

4

okenní křídlo

dřevo  : smrk napojIV68

nátěr  : bílý krycí lak

výplň  :

Akuplus Premium Ug = 1,1W/m2K

kování : OS L 312 z.b.

OS P 312 z.b.

OS L 312 SP z.b.

OS P 312 SP z.b.

příčky :

nalepovací příčka         24mm

okapnice: okapnice okenní / bílá

rozměry :1475x2080

vnitřní parapet 350mm

list č.:4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově

Kč            Kč

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

5        1.00 ks           1-dílný prvek

1770

970

1

1770

970

1

okenní křídlo

dřevo  : smrk napojIV68

nátěr  : bílý krycí lak

výplň  :

Akuplus Premium Ug = 1,1W/m2K

kování : OS L 312 SP z.b.

příčky :

dřevěná příčka kontra     74mm

nalepovací příčka         24mm

okapnice: okapnice okenní / bílá

rozměry :970 x1770

vnitřní parapet 400mm

list č.:5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově

Kč            Kč

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

6        7.00 ks           4-dílný prvek

1451.8

628.2

737.5

737.5

2080

1475

1

2

3

4

1451.8

628.2

737.5

737.5

2080

1475

1

2

3

4

okenní křídlo

dřevo  : smrk napojIV68

nátěr  : bílý krycí lak

výplň  :

Akuplus Premium Ug = 1,1W/m2K

kování : OS L 312 z.b.

OS P 312 z.b.

OS L 312 SP z.b.

OS P 312 SP z.b.

příčky :

nalepovací příčka         24mm

okapnice: okapnice okenní / bílá

rozměry :1475x2080

vnitřní parapet 400mm

7        152.8m            obvod prvků

Demontáž

Základní montáž s dopravou

Likvidace starých oken

Žaluzie látkové vertikální propouštějící světlo s montáží

pol.1 1ks,

Žaluzie pogumovaná látka nepropouštějící světlo vertikální s montáží

pol.5 1ks pol.6 7ks

vnitřní parapet celkem 20 ks

Zednické začištění

Cena celkem bez DPH

DPH

Cena celkem s DPH