Příloha č. 6 k Výzvě k podání nabídky

Technická specifikace předmětu plnění

- Dodávka a implementace GIS software pro správu pasportů místních komunikací a veřejného osvětlení s těmito parametry:

- Obecné vlastnosti software:

- plně databázová aplikace se zobrazovacími, analytickými a editačními vlastnostmi obecného GIS

- uložištěm dat je databázový server, správa dat prostřednictvím desktopového klienta

- datový model založený na struktuře databáze - tabulka (vrstva)

- podpora více druhů grafických objektů – např. bod/symbol, lomená čára (včetně B2 a B3 lomený čára), plocha, obrázek, text

- možnost importu vektorových (DGN, DXF, DWG, SHP) a rastrových (JPG, TIF, PNG) dat, možnost importu dat ISKN (VFK), podpora WMS

- možnost exportu do formátů SHP, DGN, DXF, DWG, tabulky včetně výběrů do XLS, DOC, HTML, TXT

- možnost uložení mapového okna (JPG, PNG, PDF), možnost tvorby sestav (PDF, XLS, RTF)

- nástroje pro správu datových tabulek

- editační grafické nástroje včetně funkce SNAP, práce s výběry, možnost kopírování objektů, konverze mezi různými typy grafických objektů

- analytické nástroje - buffer, průniky, ořezání, aj.

- možnost vkládat přílohy ke všem typům objektů – jakékoliv soubory, včetně URL, možnost ukládání příloh přímo do databáze

- nástroje pro práci s atributy a tabulkami – třídící a vyhledávací funkce, filtry

- možnost tisku mapového okna, export náhledu, tvorby legendy

- součástí nástroj pro generování a publikaci WMS

- Modul pro správu pasportu místních komunikací:

- řešení v souladu s platnou legislativou, předpisy a zásadami

- evidence sítě komunikací realizována formou provázané, strukturované plošné sítě speciálních grafických objektů

- možnost evidence svislého a vodorovného dopravního značení, vyhrazených stání

- možnost evidence vpustí, mostů a veškerého příslušenství

- součástí evidence provozních funkcí  - opravy, údržba, ekonomika, záruční lhůty, atd.

- možnost evidence diagnostiky technického stavu – podrobné posouzení poruch podle platných pravidel

- možnost tvorby sumárních sestav

- Modul pro správu pasportu veřejného osvětlení:

- řešení v souladu s platnou legislativou, předpisy a zásadami

- evidence ve třech základních grafických vrstvách (rozvaděče, vedení, svítidla)

- možnost evidence údržby, oprav, spotřeby energie, atd.

- součástí účelové funkce (např. znázornění napájení mezi rozvaděči a svítidly)

- Ostatní požadavky zadavatele:

- součástí dodávky budou síťové licence pro minimálně 4 uživatele, kompletní implementace a zprovoznění systému včetně nastavení a konfigurace WMS pro data obou pasportů, základní zaškolení uživatelů v sídle zadavatele

- Aktualizace a doplnění stávajících pasportů místních komunikací a pasportu veřejného osvětlení, splňující tyto požadavky:

- Pasport místních komunikací

- data stávajícího digitálního pasportu jsou k dispozici ve formátech MDF (DB MS SQL), KDB (DB FireBird), možnost exportu do ESRI shapefile, XLS tabulky, platný pasport pouze v analogové = papírové formě, resp. skenovaný v PDF

- komplexní aktualizace a doplnění dat stávajícího pasportu včetně naplnění atributů dle aktuálního skutečného stavu - doplnění o změny (nové stavby, rekonstrukce, dopravní značení, atd.), celková kontrola, revize a úpravy dat na základě šetření v terénu

provést aktualizaci kategorizace dle zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platné znění - přečíslování a úprava zatřídění komunikací platného „Pasportu místních komunikací města Český Krumlov“, který je veden pouze v analogové = papírové podobě, a sjednocení obou verzí stávajícího pasportu (čísla komunikací ve stávajících datech digitálního pasportu neodpovídají číslům v platném analogovém pasportu,),

- provedení celoplošné úpravy dat sítě komunikací – vytvarování vozovek, chodníků a prostranství podle skutečnosti (polygonová kresba), zohlednění napojení v křižovatkách (stávající data komunikací vedena pouze liniovou kresbou)

- svislé dopravní značení bude zdokumentováno fotografiemi, které budou připojeny k objektům pomocí jednoznačného identifikátoru

- provedení pasportizace vodorovného dopravního značení nad rámec stávajících dat – evidence veškerých vodorovných značek na místních komunikacích na základě podrobného šetření v terénu (značky zpracovány do digitální mapy formy grafického objektu (symbol, linie, plocha podle druhu) s uvedením dalších atributových údajů – umístění, materiál, provedení, rozměry, atd.)

- odevzdaná data budou topologicky čistá - hranice prvků na sebe musí navazovat, nesmí se vyskytovat přetahy, nedotahy, překrývání prvků

- výsledkem budou aktuální data s plošnou grafikou (komunikace) a naplněnými atributy podle stávajícího datového modelu (datový model se může změnit dle návrhu dodavatele – bude se zadavatelem konzultován a bude zadavatelem odsouhlasen)

- odevzdání aktualizovaných a doplněných dat ve formátech:

- ESRI shapefile či ESRI geodatabáze – použitelné v ArcGIS for Desktop

- DGN / DXF / DWG – možnost otevřít ve volně dostupné prohlížečce (např. Bentley View) + atributy v XLS tabulce

- případně v jiném databázovém formátu určeném pro software pro správu pasportů místních komunikací a veřejného osvětlení, viz část A. předmětu plnění této veřejné zakázky

- Pasport veřejného osvětlení:

- data stávajícího pasportu jsou k dispozici ve formátech DXF + XLS tabulky či ESRI shapefile (SHP)

- komplexní aktualizace a doplnění dat stávajícího pasportu včetně atributů dle aktuálního skutečného stavu - doplnění o změny (nové stavby, rekonstrukce, atd.), celková kontrola, revize a úpravy dat na základě šetření v terénu; doplnění grafiky o nové objekty bude realizováno na základě zaměření skutečného stavu, pokud má zadavatel k dispozici, či geodetickým zaměřením v terénu (3. třída přesnosti – střední souřadnicová chyba do 14 cm)

- odevzdaná data budou topologicky čistá - hranice prvků na sebe musí navazovat, nesmí se vyskytovat přetahy, nedotahy, překrývání prvků

- data stávajícího pasportu včetně doplněných změn budou ke stávajícím atributům obsahovat navíc tyto atributy:

  - výška světelného bodu a délka výložníku

  - typ svítidla a výrobce po jednotlivých ulicích

  - světelný zdroj/světelné zdroje

  - příkon svítidel po jednotlivých ulicích

  - materiál korpusu svítidla (hliník, plast, nerez, případně jejich kombinace)

  - zatřídění komunikací dle ČSN CEN/TR 13201-1-část 1

- výsledkem budou aktuální data s naplněnými atributy podle stávajícího datového modelu (datový model se může změnit dle návrhu dodavatele – bude se zadavatelem konzultován a bude zadavatelem odsouhlasen)

- odevzdání aktualizovaných a doplněných dat ve formátech:

- ESRI shapefile či ESRI geodatabáze – použitelné v ArcGIS for Desktop

- DGN / DXF / DWG – možnost otevřít ve volně dostupné prohlížečce (např. Bentley View) + atributy v XLS tabulce

- případně v jiném databázovém formátu určeném pro software pro správu pasportů místních komunikací a veřejného osvětlení, viz část A. předmětu plnění této veřejné zakázky

V rámci zakázky bude provedeno označení jednotlivých sloupů VO nesmazatelným způsobem (předpokládáme nástřik) - přesný způsob značení bude dohodnut při realizaci veřejné zakázky. Počet světelných bodů cca. 2400 ks, počet odběrných míst rozvaděčů VO - cca. 52 ks a délka kabelových rozvodů 80 km.

- Energetický audit soustavy veřejného osvětlení

Energetický audit soustavy VO v celém městě Český Krumlov v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozd. předpisů a vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.

Bližší podmínky:

Energetický auditor musí být zapsán v Seznamu energetických auditorů, vedeném MPO ČR.

Součástí auditu bude i specifikace svítidel a stanovení minimálních technických požadavků na kvalitu svítidel včetně stanovení podmínek pro výpočty osvětlení a stanovení maximálního příkonu na m2 pro jednotlivé třídy komunikací. Minimální podmínky na kvalitu provedení budou stanoveny i u nosných prvků a elektroinstalace. Budou stanoveny obecné typy kabelů vhodné pro rozvody veřejného osvětlení a stanoveny minimální požadavky na rozvaděče veřejného osvětlení ve městě Český Krumlov.

Audit bude obsahovat porovnávací tabulku včetně výpočtu osvětlení pro vzorové úseky komunikací. Použitá vzorová svítidla musí odpovídat navrhovanému standardu. Výpočty budou provedeny pro maximální možné rozteče. Výška stožárů nesmí být vetší než 10 m nad terén v případě komunikací třídy ME a CE a větší než 6 m u komunikací třídy S. Porovnání bude prováděno na jeden kilometr komunikace. Porovnání bude provedeno minimálně od tří různých výrobců osvětlovací techniky.

V závěrečné zprávě budou kromě výše uvedených požadavků dále stanoveny minimální podmínky na kvalitu světelných zdrojů použitých ve veřejném osvětlení, a to pro výbojkové zdroje a LED zdroje. Současně musí být v návrhu konečného řešení zvážena i možnost centrálního monitoringu veřejného osvětlení, případně možnosti přenesené zprávy.

Všeobecné podmínky

Zadavateli budou předána tři tištěná vyhotovení pasportu včetně map a tabulek a dvě vyhotovení pasportu na CD nosiči a dvě tištěná vyhotovení energetického auditu a jedno vyhotovení energetického auditu na CD nosiči.

Zadavatel dodá tyto podklady:

a) stávající pasport VO,

d) platnou/platné revizní zprávu elektro soustavy VO.

V případě potřeby poskytne zadavatel mapu s vymezením lokalit, kde bude provedena pasportizace a projektovou dokumentaci nově budovaných částí VO - geodetické zaměření.

Zhotovitel současně bere na vědomí, že součástí nabídkové ceny je právo zadavatele požadovat po zhotoviteli úpravu vypracovaného pasportu a energetického auditu tak, aby tyto podklady splňovaly požadavky poskytovatele dotace. Toto ujednání platí po dobu 24 měsíců po dokončení a předání a převzetí předmětu plnění veřejné zakázky v případě, že se zadavatel rozhodne podat žádost o poskytnutí dotace např. na modernizaci soustavy VO.