MĚSTO  ČESKÝ  KRUMLOV

Odbor  investic

Kaplická 439, 381 18 Český Krumlov, tel. 380 766 700, fax. 380 766 701

| Váš dopis značky/ze dne | Naše značka | Vyřizuje/telefon/e-mail | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MUCK 51796/2013/OI/ZK | Kmoch/380 766 609 zdenek.kmoch@mu.ckrumlov.cz | 25.9.2013 |

Věc: Odpovědi na doplňující informace účastníkům VZMR s názvem " Dodávka a implementace GIS software pro správu pasportů místních komunikací a veřejného osvětlení a aktualizace a doplnění stávajícího pasportu místních komunikací a pasportu veřejného osvětlení a energetický audit soustavy VO ve městě Český Krumlov.

Otázka: Má město DTM s polohopisem stožárů VO?

Odpověď: Město nemá DTM, ale mé polohopis stožárů i kabelů z geodetického zaměření z roku 2009

(polohová směrodatná odchylka 0,50 m).

Otázka: Jaký je alespoň přibližný rozsah nutného zaměření lokalit, které nejsou zaměřené ve

stávajícím pasportu VO?

Odpověď: Lokality jsou zaměřeny. Bude se jednat pouze o zaměření ojedinělých lamp, které nebyly

geodeticky doměřeny.

Otázka: Zatřídění komunikací dle ČSN CEN/TR 13201-1-část 1 - rozumí se tím, že stávající svítidla

mají mít jako atribut uvedenou hodnotu třídy osvětlení související kumunikace?

Odpověď: Ano, jedním z atributů bude atribut s uvedenou hodnotou třídy osvětlení související

komunikace.

Otázka: Je nutné v rámci zakázky provést označení jednotlivých sloupů VO nesmazatelným způsobem

(předpokládáme nástřik).

Odpověď: Předmět zakázky bude o tento požadavek zúžen. Při posuzování a vyhodnocení došlých

nabídek bude tato cena (bude - li jí nabídka obsahovat) odečtena od celkové ceny zakázky.

Otázka: Jaká je přibližná délka komunikací v km?

Odpověď: Délka komunikací je dle stávajícího pasportu 72.445 km. Tato hodnota se může po

aktualizaci odhadem změnit o cca. 10 %.

Otázka: Obracím se na Vás s prosbou o upřesnění územního rozsahu veřejné zakázky.

Odpověď: Jedná se o území města.

Otázka: Je možné zaslat alespoň vzorek dat pasportu VO ve formátu SHP?

Odpověď: Data stávajícího pasportu VO a MK je možné stáhnout z odkazu

http://app.mestokrumlov.cz/data/pasporty

S pozdravem

................................

Ing. Petr Pešek

vedoucí OI MěÚ Č. Krumlov