SPECIFIKACE POŽADOVANÉ IT TECHNIKY

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení ICT techniky pro speciální výslechovou místnost pro děti skládající se z těchto položek:

Výslechová místnost:

- 2ks IP kamera pro celkový dohled + objektiv

- např. typ: HIKVISION DS-2CD864F-E

- IP kamera 1,3MPix, 1/3" CMOS, 1280*960@25fps, auto-iris, color: 0.01 Lux@F1.2, B&W: 0.001Lux@F1.2, ICR, 1 audio výstup, 1 audio vstup, 1 alarm výstup, 1 alarm vstup, SD card slot, DC12V/PoE, C/CS mount lens, BLC, DNR

- kamera s možností připojit externí mikrofon

- kamera kompatibilní s použitým záznamovým zařízením

- objektiv pro IP kameru DS-2CD864F-E

  - typ: 402477, OVARDC-246IR

  - objektiv 2,4 - 6mm, určeno pro Megapixel kamery

- záruka 36 měsíců se servisem v místě instalace

- 1ks IP kamera s možností přiblížení

- např. typ: HIKVISION DS-2DZ2116

- IP kamera 1.3MP, 1/3" SONY CCD, ICR, optický zoom 18x , digital zoom 12x , napájení 12VDC/PoE

- kamera s možností připojit externí mikrofon

- kamera kompatibilní s použitým záznamovým zařízením

- záruka 36 měsíců se servisem v místě instalace

- 3ks nástěnný vnitřní držák kamery

- např. typ: UBW – 11

- nástěnný vnitřní držák - hliníkový odlitek, barevné provedení bílá RAL 9002

- 3ks externí citlivý mikrofon (všesměrová charakteristika)

- např. typ: SENNHEISER ME - 2 US

- citlivý mikrofon s kulovou (všesměrovou) charakteristikou, konektor Jack 3,5 pro připojení do IP kamery

- citlivost min. 20 mV/Pa

- maximální akustický tlak min. 130dB

- včetně prodlužovacího přívodního kabelu (pro možnost umístění mikrofonu ve výslechové místnosti podle potřeby)

- 1ks LCD monitor 22" (pro příjem textových zpráv)

- např. typ: LG 22EA63V

- LCD monitor s Full HD rozlišením 1920x1080p/60Hz, DVI, VGA a HDMI vstup, audio vstup

- záruka 36 měsíců se servisem v místě instalace

- 1ks Aktivní reproduktory

- např. typ: Creative Labs Gigaworks T20 Series II, PN: 51MF1610AA000

- aktivní provedení, 2.0, 28W, regulace basů a výšek, možnost připojení sluchátek,

Technická a monitorovací místnost:

- 1ks Digitální záznamové zařízení NVR (pro video i audio, včetně HDD 2TB)

- např. typ: HIKVISION DS-7616NI-SP

- NVR, záznam video a audio, komprese H.264, vstupní/odchozí šířka pásma 80M/240Mbps, rozlišení pro záznam 5MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF

- HDMI, VGA a BNC výstup pro hlavní monitor, 1x RJ45 10/100/1000Mb Ethernet Port, možnost instalace 2 HDD o kapacitě až 4TB, 2x USB port, 8x Ethernet port s funkcí PoE pro připojení IP kamer

- lokalizace v českém jazyce, program PC client pro 50 zařízení zdarma

- do dodávky zahrnout: USB myš pro ovládání, do záznamového zařízení instalovat interní pevný disk 2TB

- záruka 36 měsíců se servisem v místě instalace

- 1ks LCD monitor 22" (pro záznamové zařízení)

- např. typ: LG 22EA63V

- LCD monitor s Full HD rozlišením 1920x1080p/60Hz, DVI, VGA a HDMI vstup, audio vstup

- záruka 36 měsíců se servisem v místě instalace

- 1ks LCD TV 32" Full HD pro záznamové zařízení, včetně držáku na zeď s náklonem

- např. typ: PHILIPS 32PFL3017H

- možno použít libovolný typ s podporou Full HD (rozlišení 1920x1080p/60Hz), vstup HDMI

- včetně držáku pro montáž na zeď s možností náklonu

- záruka 36 měsíců se servisem v místě instalace

- 2ks Aktivní reproduktory (pro záznamové zařízení a pro PC)

- např. typ: Creative Labs Gigaworks T20 Series II, PN: 51MF1610AA000

- aktivní provedení, 2.0, 28W, regulace basů a výšek, možnost připojení sluchátek,

- 1ks Záložní napájecí zdroj (pro komponenty audio a video)

- např. typ: APC BR900G-FR

- výstupní výkon 540W / 900VA, jmenovité napětí 230V

- 1ks Audio jednosměrná komunikace pro vyslýchajícího

- např. typ: BETSO CR-711 + BETSO SQ-6100

- profesionální audio přijímač pracující v pásmu UHF (vyhrazené pásmo 863-865MHz, 100kanálů) včetně sluchátka (nenápadné provedení)

- profesionální audio ruční vysílač (mikrofon) pracující v pásmu UHF (vyhrazené pásmo 863-865MHz, 100kanálů) včetně stojánku pro mikrofon na stůl (např. Proel DST60TL)

- 1ks PC Sestava

- Procesor: minimálně dvoujádrový, dosažení hodnoty min. 4280 v testech PassMark (např. Intel Core i3-3240 (Dual Core, 3.40GHz, 3MB, w/HD2500 Graphics)

- Operační paměť: min. 4GB (1x4GB) Non-ECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory, možnost rozšíření paměti minimálně na 16GB

- Pevný disk: min. 500GB Serial ATA III (7200 Rpm)

- Grafická karta: umožňující přehrávání videa ve Full HD kvalitě a připojení 2 monitorů – min. 1xDVI, 1xHDMI (případně redukce DVI/HDMI)

- Zvuková karta

- Vypalovací mechanika: min. 16x DVD±RW Drive

- OS: MS WINDOWS 7 Professional 64Bit (64Bit Windows 8.1 License, Media) Czech

- Síťová karta: např. Integrated Intel 82579LM Ethernet LAN 10/100/1000

- Příslušenství: USB klávesnice a USB optická myš stejné značky jako PC

- Záruka: 36 měsíců se servisem v místě instalace

- 2ks LCD monitor pro PC sestavu

- např. typ: LG 22EA63V

- LCD monitor s Full HD rozlišením 1920x1080p/60Hz, DVI, VGA a HDMI vstup, audio vstup

- záruka 36 měsíců se servisem v místě instalace

- 1ks Záložní napájecí zdroj pro PC sestavu

- např. typ: APC BR1500G-FR

- výstupní výkon 865W / 1500VA, jmenovité napětí 230V

- 1ks Rozbočovač videosignálu HDMI na 2 výstupy

- např. typ: ATEN VS182

- 2 portový HDMI rozbočovač v kovovém provedení, 1x vstup HDMI, 2x výstup HDMI

- podpora HD rozlišení až 1920x1200, zesílení signálů až na vzdálenost 20m, DDC kompatibilní

Propojení jednotlivých komponent:

Kromě standardní kabeláže jednotlivých zařízení (napájecí kabely 230V, vícenásobné zásuvky 230V, UTP kabely, ...) budou použity i následující speciální kabely:

- 4ks HDMI kabel propojovací

- kabel PremiumCord HDMI High Speed

- kabel s konektory HDMI typ A male - HDMI typ A male

- podpora HDMI 1.4 a nižší, HDCP, přenos rozlišení až 4096x2160 bodů, rychlost až 10,2Gbps

- 1ks délka podle místních podmínek - slouží pro propojení LCD TV 32" se záznamovým zařízením (oboje v technické místnosti)

- 1ks délka podle místních podmínek - slouží pro propojení PC sestavy (technická místnost) s monitorem pro předání textové informace (výslechová místnost)

- 2ks délky 1m pro připojení rozbočovače signálu HDMI (PC -> rozbočovač a rozbočovač -> monitor)

- VGA kabely propojovací

- 1ks ROLINE Quality Monitorcable HD15M – HD15M, 2m

- 1ks kabel prodlužovací VGA HQ, 15pin male / 15pin male, délka 2m

- kvalitní provedení kabelu (3x samostatný koax pro RGB plus další vodiče a celkové stínění kabelu)

- Audio kabely

- 1ks kabel s konektory Jack 3,5 stereo male - Jack 3,5 stereo female:

  - délka podle místních podmínek - slouží pro propojení PC sestavy (technická místnost) s reproduktory ve výslechové místnosti

- 1ks kabel (redukce) pro připojení reproduktorů k záznamovému zařízení:

  - BNC-male - Jack 3.5 Stereo-female, levý a pravý kanál propojen

- 1ks rozbočovací kabel (redukce) pro připojení dvou reproduktorů k jednomu zdroji signálu (PC):

  - Jack 3,5 stereo-male – 2x Jack 3,5 stereo-female

- Ethernet UTP kabely

- kabely UTP pro propojení záznamového zařízení s IP kamerami ve výslechové místnosti, pevná instalace, délka podle místních podmínek

- kabely UTP pro připojení záznamového zařízení, PC do LAN sítě, délka podle místních podmínek (umístění zásuvek LAN sítě)

- Kompletní instalace, implementace a otestování

Technický popis zapojení IT techniky je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace.